ТЕПЛИЦА

«Урожай – Абсолют»

ПАСПОРТ

на изделие «Урожай – Абсолют»

ИНСТРУКЦИЯ  ПО СБОРКЕ   ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – Абсолют ВН»

Благодарим  Вас за покупку нашего изделия и поздравляем с приобретением оцинкованной трубной теплицы, которая  отличается  высоким  качеством  комплектующих  материалов. Современный метод изготовления гарантирует простоту сборки конструкции и  стойкость к механическим  воздействиям в течение  всего срока эксплуатации при условии соблюдения инструкции по сборке и эксплуатации.

Желаем  Вам  хороших урожаев и надеемся,  что наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания, и будет радовать Вас многие годы.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.	3

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ  ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – Абсолют».	4

ОБШИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.	6

3. СБОРКА   ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – Абсолют».	6

3.1.  СБОРКА   ТОРЦА.	6

3.2.  РАСКРОЙ И КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА К  ТОРЦУ.	8

3.3.  СБОРКА - МЕТРОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ТОННЕЛЬ И КРЕПЛЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ.	9

3.4.  ПОКРЫТИЕ  ТОННЕЛЯ  ПОЛИКАРБОНАТОМ.	12

3.5.  УСТАНОВКА  ВЕРТУШКА.	12

3.6.  УСТАНОВКА  КРЮЧКА ФИКСАЦИИ ДВЕРИ  И  ФОРТОЧКИ.	13

4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ.	13

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	13

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН	14

ОТРЫВНОЙ   ТАЛОН	15

# 1. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.

Каркас теплицы «Урожай – Абсолют»  предназначен для покрытия поликарбонатом и создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках в весенне-летне-осенний период.  Для эксплуатации теплицы в зимний период необходимо постоянно поддерживать  положительную температуру внутри.

Трубные арки и стрингера теплицы изготовлены из оцинкованной  квадратной  трубы 25х25мм и соединяются при помощи вставок. Соединения в арках усилены   П-образными  накладками. Расстояние между арками  несущего каркаса  975мм.

Внимание! Покрытие  теплицы в комплект поставки не входит, приобретается отдельно.

Вам потребуется: для покрытия базовой модели 4м «Урожай – Абсолют»  -  три листа сотового поликарбоната размером 2,1х6м (один лист чтобы покрыть торцы, два для покрытия верха тоннеля);   теплицы длиной 6м – четыре листа размером 2,1х6м;  теплицы длиной 8м - пять листов размером 2,1х6м и т.д.

Упаковочную пленку с покрытия необходимо удалить  с двух сторон.  Покрытие на торцах каркаса теплицы крепится саморезами 4,2х16  с оцинкованными шайбами, а верхнее покрытие тоннеля фиксируется при помощи прижимных лент.

Внимание!      Крепеж  для крепления поликарбоната  рассчитан на толщину  покрытия 4мм.

Базовая четырехметровая теплица «Урожай – Абсолют»  состоит из двух упаковок.  Шестиметровая теплица состоит из комплекта «Урожай – Абсолют» и удлинения 2м, восьмиметровая   теплица состоит из комплекта базовой теплицы и двух удлинений и т.д.

Для теплиц длиною более 4м дополнительно  рекомендуем  установить верхнюю дугообразную  открывающуюся форточку.   Внимание! Форточка приобретается отдельно, в комплект поставки не входит.  Спрашивайте в торгующих организациях.

Каркас теплицы выполнен в одной плоскости, без ножек, поэтому, для теплицы   требуется изготовление  деревянного каркаса (из пиломатериала 50х150 или бруса 100х150мм) обработанного антисептиком, на который устанавливается и крепится теплица  (рекомендуемый пиломатериал и крепеж для крепления к деревянному каркасу в комплект поставки не входит, приобретается и изготавливается покупателем самостоятельно).

Внимание! Деревянный каркас необходимо зафиксировать в грунте грунтозацепами с целью предотвращения перемещения теплицы под действием ветра (доп. компл.).

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию теплицы без уведомления потребителя.

# 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ  ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – Абсолют».

| № Детали | Наименование | Длина мм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя торцевая дуга ( | 1670 | 2 |
| 2л | Левая торцевая дуга ( | 1610 | 2 |
| 2пр | Правая торцевая дуга ( | 1610 | 2 |
| 3л | Левое удлинение арки ( | 402 | 2 |
| 3пр | Правое удлинение арки ( | 402 | 2 |
| 4 | Нижняя обвязка торца ( | 1500 | 2 |
| 5 | Нижняя обвязка торца ( | 1500 | 2 |
| 6 | Стойка дверного проёма (п) | 1911 | 4 |
| 7 | Перемычка дверного проёма (п) | 966 | 2 |
| 8 | Средняя поперечина торца (п) | 988 | 4 |
| 9 | Укосина торца (п) | 1234 | 4 |
| 10 | Укосина тоннеля (п) | 1459 | 4 |
| 11 | Верхняя дуга удлинения ( | 1670 | 3 |
| 12л | Левая дуга удлинения ( | 1610 | 3 |
| 12пр | Правая дуга удлинения ( | 1610 | 3 |
| 13л | Левое удлинение арки ( | 402 | 3 |
| 13пр | Правое удлинение арки ( | 402 | 3 |
| 14н | Нижний торцевой стрингер ( | 2065 | 2 |
| 14 | Торцевой стрингер верхний ( | 2065 | 1 |
| 15н | Нижний торцевой стрингер ( | 1935 | 2 |
| 15 | Торцевой стрингер верхний ( | 1935 | 1 |
| 16 | Стрингер удлинения ( | 2000 | - |
| 17 | Стрингер вставка (п) | 1014 | 16 |
| 18 | Стрингер вставка удлинения (п) | 1020 | - |
| 19 | Стяжка (п) | 1524 | 3 |
| 20 | Стойка двери (п) | 1650 | 4 |
| 21 | Поперечина двери (п) | 908 | 6 |
| 22 | Укосина двери (п) | 1354 | 2 |
| 23 | Стойка форточки (п) | 505 | 4 |
| 24 | Поперечина форточки (п) | 850 | 4 |
| 25 | Укосина форточки (п) | 930 | 2 |
| 26 | Уголок 90̊ | - | 10 |
| 27 | Вставка соединительная радиусная | 200 | 10 |
| 28 | Накладка П-образная соединительная радиусная | 100 | 12 |
| 29 | Вставка соединительная прямая | 100 | 15 |
| 30 | Накладка П-образная соединительная | 100 | 12 |
| 31 | Косынка | - | 16 |
| 32 | Петля | - | 8 |
| 33 | Уголок | - | 6 |
| 34 | Вертушок | 100 | 8 |
| 35 | Крючок | 250 | 2 |
| 36 | Прижимная лента | 5860 | 5 |
| 37 | Прижимная лента короткая | 350 | 5 |
| 38 | Саморез м4.2х16 (478+144) | - | 622 |
| 39 | Винт м4х14 | - | 36 |
| 40 | Винт м4х35 | - | 5 |
| 41 | Гайка м4 | - | 77 |
| 42 | Оцинкованная шайба | - | 144 |

Примечание: Базовый  комплект теплицы 4м «Урожай – Абсолют»  состоит из двух упаковок. Детали помеченные - (п)  находятся в упаковке №2. Вставка №27 вставлена в дуги.

# ОБШИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

- Ознакомьтесь с последовательностью сборки теплицы указанной в инструкции.

- Сборку каркаса теплицы производите на пиломатериале  (приготовленного для деревянного каркаса). Деревянный каркас изготавливайте только после сборки  каркаса теплицы. Покрытие тоннеля теплицы производите после крепления теплицы к деревянному каркасу и фиксации деревянного каркаса в грунте.

- Распакуйте детали теплицы и разложите их по номерам согласно комплектации.

- Номер позиции,  указанный в комплектации,  соответствует номеру детали на рисунках и обозначен  соответствующей маркировкой на деталях.

- Соединяются детали саморезами при помощи уголков ∟90̊  №26, косынок №31, а так же вставок № 27 с накладками № 28, вставок № 29 с накладками № 30.

- При автоматическом производстве в некоторых деталях остаются свободные  отверстия,  которые на прочностные характеристики  каркаса не влияют и необходимы для простоты сборки и унификации детали.

- При сборке будьте аккуратны.

Внимание!  При затяжке не допускайте прокручивания  самореза. Рассверливать соединительные отверстия несущей конструкции и места крепления  запрещается!

8.  Будьте внимательны при креплении, соблюдайте место и положение деталей, не путайте верх с низом, торцевую деталь с деталью удлинения.

9.  Для сборки теплицы Вам понадобятся: ключ 7мм, аккумуляторный шуруповерт или эл.дрель, сверло 4,2 мм для крепления петель и вертушка,  крестообразная отвертка с диаметром стержня ø4мм для крепления петель, острый нож со сменными лезвиями, ножницы с длинными и усиленными лезвиями или эл-лобзик для криволинейной резки ПК для торца,  пассатижи, молоток, рулетка 3м, маркер,  металлическая  линейка 1м  или 2м правило для прямолинейной резки ПК, стремянка.

# 3. СБОРКА   ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – Абсолют».

3.1.  СБОРКА   ТОРЦА.

    - При помощи вставки №27 и саморезов  4,2х16 к дуге №1 с двух сторон присоедините дуги № 2лев и №2пр (рис. 1).

3.1.2.  Используя вставки №29, к концам получившейся арки  присоедините удлинения  арки № 3лев и №3пр.

3.1.3.  Используя вставку №29, к детали №4 присоедините деталь №5. Нижнюю обвязку торца №4 и №5 присоедините к удлинениям арки №3.

3.1.4.  Крепление саморезов и сборку дверного проема начните с наружной  стороны теплицы (рис. 5), так как с внутренней стороны, в местах соединения, необходимо закрепить косынки №31 для фиксации двери  (рис. 6).

3.1.5.  В верхней части стойки дверного проёма №6  присоедините к дуге №1 и соедините перемычкой  дверного проёма №7, а внизу стойки присоедините к обвязке торца  №4 и №5 (рис.1; 5).

3.1.6.  Посередине дверного проема к стойкам №6, присоедините  обжатый конец средней поперечины №8. Концы с вырубленной средней полкой деталей №8 присоедините к дугам №2.

3.1.7.  К средним поперечинам торца № 8 и нижней обвязке торца №4 и №5 присоедините укосины торца №9.

3.1.8.  Поверните торец внутренней стороной теплицы к верху и произведите крепление деталей №8,№9, стоек дверного проёма №6 и перемычки №7 вместе с косынками №31(рис. 1; 6).

3.1.9.  Две стойки двери № 20  соедините между собой  тремя поперечинами двери № 21 (рис. 7).

Сначала произведите  крепление каркаса двери саморезами 4,2х16  с наружной  стороны теплицы.  При креплении нижней поперечины двери № 21 средняя полка профиля должна располагаться  вверху, для предотвращения загрязнения внутреннего пространства профиля (рис.7-В).

3.1.10.   К стойкам двери №20 присоедините укосину двери №22.  При креплении, средняя полка профиля укосины  № 22 должна располагаться в верхнем положении.

3.1.11.  Поверните каркас двери  внутренней стороной вверх и произведите крепление саморезами.  В проёме форточки закрепите   косынки №31 (рис.7-А1) для фиксации форточки в закрытом состоянии.

3.1.12.  Соедините две стойки форточки № 23 между собой  двумя поперечинами форточки №24 (рис. 4).

3.1.13.  Присоедините к стойкам форточки  №23 укосину форточки №25.

3.2.  РАСКРОЙ И КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА К  ТОРЦУ.

Вы можете использовать любой из предложенных на рис.8 и рис.9 вариант раскроя поликарбоната.

3.2.1. Приготовьте пиломатериал длиной 3м (50х150мм) в количестве 2-х штук и обработайте его антисептиком, с целью дальнейшего крепления к торцу.

3.2.2. (Рис. 8) 1/3 покрытия торца.

(     Разрежьте лист пополам на равные части 1050х6000мм.

(	 Положите каркас торца. По арочной части (деталей №1; №2; №3) и нижней обвязке (№4 и №5) маркером отметьте места крепления ПК. При помощи шуруповерта саморезом сделайте проколы в отмеченных местах.

(	 С листа размером 1050х6000 частично удалите защитную пленку с двух сторон. Закрепите ПК саморезами с оцинкованными шайбами на боковой стороне торца таким образом, чтобы край листа лежал по линии края профиля  стойки дверного проёма №6, а торец покрытия  выступал на  три-четыре  сантиметра ниже нижней обвязки торца  №4-5. При затяжке саморезов не допускайте деформации  внутренних перегородок  поликарбоната .

(	Аккуратно отрежьте боковую часть покрытия.

Для плотного прилегания верхнего покрытия тоннеля теплицы к покрытию торца,  сделайте припуск на 3-4мм по радиусной части, а в месте соединения деталей №2 и №3 плавный припуск на 1-1,5см.

(	 Аналогично закрепите ПК на второй боковой части

торца.

(	 Временно к торцу закрепите саморезами через петли

№32 форточку  и дверь. По линии притвора закрепите ПК

к двери и к форточке. Отрежьте по верху покрытие  двери.

Через ПК выкрутите саморезы и отсоедините дверь от торца.

Вырежьте покрытие форточки и отсоедините форточку от двери. В оставшихся незакрепленных местах к двери и к форточке закрепите покрытие саморезами с оцинкованными шайбами.

(	 В местах крепления петель на стойке дверного проёма №6, на стойке двери №20 и стойке форточки  №23 сверлом  ø 4,2мм сделайте отверстия.  С внутренней стороны профиля установите винты м4х14 и затяните гайками со стороны покрытия торца, чтобы гайка утонула в поликарбонате (рис. 10 -А).

(	 На выступающих винтах м4х14 закрепите петли (рис. 10-Б) и присоедините форточку к двери, а дверь к торцу.

(	Замерьте оставшийся верхний участок торца.  Вырежьте верхнюю деталь покрытия, удалите защитную пленку и закрепите на торце саморезами с оцинкованными шайбами.

(	К нижней обвязке торца  №4 – 5 присоедините доску (50х150мм) (п.3.2.1) деревянного каркаса.

3.2.3.  (Рис.9) 2/3 покрытия торца.

Второй вариант аналогичен первому  и отличается тем, что Вы крепите ПК сразу на 2/3 торца.

3.3.  СБОРКА - МЕТРОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ТОННЕЛЬ И КРЕПЛЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ.

3.3.1.   К дугам  №11, используя  вставку №27 с накладками №28,  присоедините саморезами 4,2х16  дуги №12лев и №12пр (рис. 2).

3.3.2.   Используя  вставки №29 с накладками №30, к концам получившихся арок присоедините удлинения арок  № 13л и №13пр.

3.3.3.   Для облегчения дальнейшей сборки, к стрингерам №14н и №14 используя вставки №28, присоедините стрингера №15н и №15. Если Вы собираете теплицу длиною более 4м то к стрингерам №14н и №14 присоедините стрингера №16, а к стрингерам №16 присоедините стрингера №15н и №15. Пометьте соединения маркером и отсоедините стрингера.

3.3.4. К стрингерам № 14, №15 и к одному стрингеру из комплекта удлинения №16 присоедините уголки ∟90̊  № 26 (рис. 12;13).

3.3.5.  Положите каркас торца с присоединенной доской на ровный участок, поликарбонатом  вниз (чтобы не испачкать и не повредить поликарбонат, используйте снятую упаковочную пленку и доски). К нижней обвязке торца  №4 - 5 и удлинению арки №3 присоедините нижний стрингер №14н  (рис. 11).

3.3.6.   К верхней торцевой  дуге №1, через уголки №26, присоедините  стрингер №14 (рис. 12).

3.3.7.  К присоединенным к торцу стрингерам №14н и №14 присоедините арку  удлинения  (рис.13,14).

3.3.8.  К  дугам №1 и №11,  №2 и №12 присоедините стрингера вставки №17 (рис. 15,16).

3.3.9.	К дуге № 11 присоедините стяжку № 19 (рис.2; 17).  Для этого, с накладки №30 скрутите  верхние саморезы, установите стяжку №19 и закрутите саморезы обратно.

3.3.10.  К удлинению арки №13 и дуге №2 присоедините укосину тоннеля № 10 (рис. 18).

3.3.11.  Поднимите метровый торцевой тоннель с присоединенными стрингерами и поставьте на присоединенную к торцу доску 50х150, под нижние стрингера №14н подложите опоры для дальнейшей сборки.

3.3.12.  Присоедините к стрингерам №14н, № 14 и № 17 совместно со стрингерами №18 арку удлинения, чтобы получился двухметровый торцевой тоннель, и продолжайте дальнейшую сборку (рис. 20).

3.3.13.  К стрингерам № 14н  и №14 присоедините стрингера №16 (рис.19).  К стрингерам      № 16 присоедините собранные арки удлинения. К аркам присоедините стрингера вставки №18. К дугам №11 присоедините стяжку № 19. Присоедините оставшиеся стрингера №15 и №17, арки удлинения, стяжки №19, второй торец с торцевой доской 50х150мм и последними присоедините укосины тоннеля № 10. Замерьте расстояние между торцевыми досками, полученное расстояние отрежьте от приготовленного пиломатериала. Доски каркаса  обработайте антисептиком и закрепите к торцевым доскам и к нижним стрингерам №14н, №16 и №15н. Выровняйте теплицу по горизонтали и диагоналям. Закрепите деревянный каркас в грунте и приступайте к покрытию тоннеля теплицы.

3.4.  ПОКРЫТИЕ  ТОННЕЛЯ  ПОЛИКАРБОНАТОМ.

3.4.1.  К прижимной ленте № 36 присоедините винтом м4х35 ленту короткую № 37. Гайку м4 до конца не затягивайте, оставьте место для дальнейшей  подтяжки  прижимной  ленты после фиксации верхнего покрытия  (рис. 21).

3.4.2.  С листов поликарбоната удалите с двух сторон  защитную пленку.

Перед началом покрытия тоннеля теплицы выровняйте теплицу по горизонтали и  диагоналям.

3.4.3.  Положите  лист поликарбоната сверху двухметровой торцевой секции тоннеля теплицы с напуском (примерно 3-4см) над торцом. Прижимая покрытие к каркасу тоннеля теплицы, временно зафиксируйте саморезами ПК к деревянному каркасу. Сверху листа, вдоль арок  переместите прижимную ленту №36 на противоположную сторону теплицы, расположив ленту посередине листа над аркой, к деревянному каркасу закрепите саморезом  сначала  прижимную ленту № 36, а потом, в натянутом состоянии закрепите ленту короткую №37. Проверьте правильность расположения покрытия, параллельность торцов поликарбоната относительно нижнего стрингера  №14н; 16; 15н  и равномерного напуска листа над торцом теплицы.

3.4.4.  Установите следующий лист покрытия с напуском на первый и закрепите саморезами прижимные ленты вдоль арок. Перед натяжкой прижимных лент выкрутите саморезы фиксирующие ПК к деревянному каркасу. Произведите натяжку прижимных лент винтами м4х35.

Если у Вас теплица длиною 6м, то покройте сначала двухметровый тоннель удлинения, а потом торцевые тоннели.

3.5.  УСТАНОВКА  ВЕРТУШКА.

3.5.1.  Для фиксации двери  и форточки в закрытом состоянии предусмотрены вертушки №34, которые устанавливаются снаружи и внутри теплицы.

3.5.2.  Рис. 22-А  - УСТАНОВКА ВЕРТУШКА ВНУТРИ ТЕПЛИЦЫ.

Просверлите отверстие ø4,2мм посередине стойки двери №20 и посередине стойки форточки  №23. В вертушок  №34, установите винт м4х14, на винт наденьте оцинкованную шайбу для скольжения вертушка  и закрепите  на стойке № 20 двумя гайками м4.

Затяжку вертушка произведите таким образом, чтобы вертушок поворачивался с небольшим, но с  усилием, чтобы предотвратить самопроизвольное запирание двери.

3.5.3.  Рис. 22-Б – УСТАНОВКА  ВЕРТУШКА  СНАРУЖИ  ТЕПЛИЦЫ.

В стойке дв. проема № 6  просверлите отверстие ø4,2мм.  В вертушок № 34, установите винт м4х14, на винт наденьте оцинкованную шайбу №42 и затяните гайку м4.  Винт с вертушком установите со стороны ПК на ст. дв. проема № 6 и затяните гайку м4 с внутренней стороны профиля, чтобы гайка со стороны ПК утонула в покрытии.

Аналогично закрепите вертушок на стойке дверного проёма № 6 посередине   форточки.

3.6.  УСТАНОВКА  КРЮЧКА ФИКСАЦИИ ДВЕРИ  И  ФОРТОЧКИ.

3.6.1.  На поперечине  двери   № 21 и поперечине форточки  №24 закрепите саморезами  уголки  №34   , подложив под  уголки  оцинкованные шайбы  (рис. 23).

3.6.2.  В открытом состоянии, слегка прижимая дверь с форточкой к торцу, маркером  отметьте  на ПК дуги  №2 середину  между уголками № 33.  Приложите уголок  № 33  посередине отметки и пометьте отверстия для крепления.  В дуге №2 сделайте проколы саморезом и закрепите уголок № 33.

3.6.3.  В уголок № 33  на дуге №2 установите крючок  № 35 (рис. 24).

# 4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.1. Не допускается установка теплицы к строениям, зданиям, сооружениям  ближе, чем на 3м.

4.2. В зимний период теплица эксплуатируется с постоянным поддержанием положительной температуры внутри. В случае если теплица  не используется в зимний период,  с целью предотвращения повреждения каркаса и покрытия, и образования вредной биологической  флоры и фауны  в почве, требуется: отсоединить прижимные ленты, сдвинуть верхнее покрытие  на торцевой двухметровый тоннель теплицы и закрепить прижимными лентами.

# 5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1.   Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, не использованным и не имеет никаких дефектов.

5.2.  Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Урожай»  12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

5.3.   Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока  указанного в гарантийном талоне   только на  дефекты, обнаруженные в проданном изделии, которые имеют производственный характер, при условии наличия у потребителя паспорта на изделие с печатью или штампом завода изготовителя,  правильно заполненного гарантийного талона с заполненными графами сведений об изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати или штампа, подписи покупателя и продавца.

5.4.    Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

--    некачественную  сборку, произведенную с нарушением данной инструкции.

--    на части крепежа, подвергающиеся естественному износу.

--    дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по назначению, нарушением (пункта 4) условий эксплуатации.

--    дефекты, вызванные неправильным хранением.

--    дефекты, вызванные стихийными  бедствиями (наводнением, пожаром, молнией и т.д.).